Приложение № 3 к извещению

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ

Рр 1,2 МПа

.2   Технические характеристики

- Условный проход

- Рабочее давление среды. МПа	- 1.2
I.2..3       Время полного закрытия, не более, сек	- 1

- Герметичность затвора при перепаде не менее 0.03 МПа - по классу А ГОСТ 9544

- Тип привода	- -электрический

- Сети электропитания:

а)электропривод открытия

количество фаз	- 3

напряжение, В	- 380

частота, Гц	- 50

б)	электропривод закрытия

напряжение, В	- 220

род тока	- постоянный (выпрямленный)

1.2.7	Присоединение к трубопроводу — фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ
12815 (исп. 1)на Ру 1.6 МПа.

- Коэффициент гидравлического сопротивления	- 0,8

- Температура рабочей среды. СС	- oт -30 до +80

- Температура окружаюшего воздуха, 'С	- от+1 до +40

1.3. Обеспечение взрывозащищенности

1.3.1 Взрывозащищенность клапанов обеспечивается за счет применения следующего взрывоза-щищенного электрооборудования:

-исполнительного механизма МЭО-250/63-0.25-II ВТ4 с исполнением взрывозащиты «1Exibd II ВТ4»- для исполнений 6728-IIBТ4.00, 6729-IIВТ4.00, 6730- IIВТ4.00 и исполнительного механизма МЭО 40/25-0.25-IIBT4 для исполнений 6725- IIВТ4.00, 6727- IIВТ4.00;

-электромагнита УИМ-0321Вз с исполнением взрывозащиты "1 Exs II ВТЗ";

-выключателей взрывозащищенных типа ВПВ-1А с исполнением взрывозащиты "1Еxd IICT6".

1.3.2 Все вводные устройства взрывозащищенности электрооборудования обеспечиваю надежное уплотнение кабеля.