|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Гл. инженер ОАО «Теплоэнерго» |
|  | _________________В.Н. Дмитриев |
|  | «____»_________________2016г. |

Ведомость дефектов

Реконструкция и ремонт

надземной изоляции магистральных теплосетей

ф219 мм длиной 200 пм в 2-х трубном измерении от КЮЗР к Пождепо

Участок: от УТ-2 от П-образного компенсатора К-6 до УТ-5 (ответвление к Пождепо)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции трубопроводов | м2 | 450,8 |
| 2 | Погрузка строительного мусора вручную (450,8м2*0,07 м*0,09 тн/ м3) | тн | 2,84 |
| 3 | Перевозка грузов на расстояние до 15 км | тн | 2,84 |
| 4 | Изоляция подающего трубопровода матами минераловатными толщ. 80 мм в уплотненном состоянии. Марка матов М-100. 0,0751*200=15,02 м3 | м3 | 15,02 |
| 5 | Изоляция обратного трубопровода матами минераловатными толщ. 60 мм в уплотненном состоянии. Марка матов М-100. 0,0526*200=10,52 м3 | м3 | 10,52 |
| 6 | Установка элементов каркаса из бруса мягких пород (0,05м*0,05м)*1 шт.*1 м*400 м =2 м3 | м3 | 2,0 |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции подающего трубопровода сталью листовой холоднокатаной толщиной 0,7 мм 1,190*200 м=238 м2 | м2 | 238 |
| 8 | Покрытие поверхности изоляции обратного трубопровода сталью листовой холоднокатаной толщиной 0,7 мм 1,064*200 м=212,8 м2 | м2 | 212,8 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой серого цвета ГФ-021 за 2 раза | м2 | 450,8 |

Необходимо учесть:

- крепление матов минераловатных стальной лентой

Начальник ПТО	 Д.Г. Выхристюк

Начальник ЦТС	А.П. Пануров

Начальник уч.1 ЦТС	А.П. Папикян

Исп. Галкина Н.Ю.