|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Гл. инженер ОАО «Теплоэнерго» |
|  | _________________В.Н. Дмитриев |
|  | «____»_________________2016г. |

Ведомость дефектов

Реконструкция и ремонт надземной изоляции магистральных

теплосетей ф1020 мм длиной 125 пм от котельной Жилмассива

Участок: от котельной Жилмассива от МТК-41 в сторону мкр. Дубрава (подающий трубопровод)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж покровного слоя изоляции трубопроводов из металлических листов на 95 м | м2 | 363,85 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции трубопроводов | м2 | 478,75 |
| 3 | Погрузка строительного мусора вручную (478,75 м2*0,1 м*0,09 тн/ м3) | тн | 4,3 |
| 4 | Перевозка грузов на расстояние до 15 км | тн | 4,3 |
| 5 | Изоляция подающего трубопровода матами минераловатными толщ. 100 мм в уплотненном состоянии. Марка матов М-125. 0,3517*125 | м3 | 43,9625 |
| 6 | Установка элементов каркаса из бруса мягких пород (0,05м*0,05м)*2 шт. *1м*125 м | м3 | 0,625 |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью листовой холоднокатаной толщиной 0,8 мм 3,83*125 м | м2 | 478,75 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой серого цвета ГФ-021 за 2 раза | м2 | 478,75 |

Необходимо учесть крепление матов минераловатных стальной лентой.

Начальник ПТО	 Д.Г. Выхристюк

Начальник ЦТС	А.П. Пануров

Начальник уч.4 ЦТС	С.Н. Шкорин

Исп. Галкина Н.Ю.