Техническое задание

на выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по КЖМ

- Шеф-монтажные работы:

- проверка монтажа шкафов силовых, силовых и контрольных кабелей, заземления (прокладка, расключение, прозвонка).

- Пусконаладочные работы:

- программирование ЧП;

- пуск в ХХ;

- пуск с нагрузкой;

- проверка влияния наводок, просадок;

- проверка работоспособности в составе дымосос +вентилятор + заслонки;

- корректировка параметров ЧП;

- отладка обмена по RS;

- комплексная проверка/отладка с АСУ (тренды, архивы, блокировки, обкатка алгоритма при розжиге, выходе на режим, останове при ручном и автоматическом режимах в штатных и не штатных ситуациях);

- составление акта.

- Все работы выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. № 215).

Начальник ЭТЦ                                                                 В.В.Сенчуков