Техническое задание

на приобретение частотного преобразователя Pump Master 30кВт 380В 61А

номинальная мощность – 30 кВт

выходной ток – 61А

входное напряжение - 3фазы 380В

допуск по входному напряжению - ±10%

минимальная выходная частота - 0,01Гц

максимальная выходная частота - 120Гц

перегрузочная способность - 110% в течение 60сек, 150% в течение 0,5сек

пульт управления – пульт с ЖК-дисплеем

цифровые входы – 8 цифровых входов

цифровые выходы – 4 релейных программируемых выхода ≈240В, 1А; =30В, 1А.

реле срабатывания защиты

аналоговые входы – 2 аналоговых входа.

аналоговое задание частоты по напряжению 0…12В, -12…+12В.

аналоговое задание частоты по току 0…20мА, 4…20мА.

аналоговые выходы – 2 программируемых аналоговых выходов по напряжению

(0…12В, 1мА)

цифровой интерфейс - RS-485

вход температурного датчика двигателя NTC и PTC

вход частотного задания скорости 0…100кГц

рабочая температура - -10С…+40С

влажность – не более 90%

длина кабеля ПЧ-двигатель – не должна превышать 500м

отсутствие влияния помех на действующее оборудования ЦТП.